ПРОГРАММА  КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ  АЛЬМЕТЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛАБУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА 2016-2026 годы

1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Альметьевского сельского поселения Елабужского муниципального района на 2016-2026 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы Нормативно-правовые акты | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный Закон №185-ФЗ от 21.07.2007г. «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; Федеральный закон Российской Федерации «О водоснабжении и водоотведении» №416-ФЗ от 07.12.2011г.; Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» №210-ФЗ 30.12.2004г.; Федеральный закон от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; постановление Правительства РФ от 14.06.2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденные приказом Министерства регионального развития РФ №204 от 06.05.2011г.; Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.04.2003г. №199 «Об утверждении Концепции эффективного использования ресурсов в Республике Татарстан»; Генеральный план Альметьевского сельского поселения; Схема водоснабжения Альметьевского сельского поселения Елабужского муниципального района. |
| Заказчик программы | Исполнительный комитет Елабужского муниципального района |
| Основные разработчики | Исполнительный комитет Альметьевского сельского поселения Елабужского муниципального района, Исполнительный комитет Елабужского муниципального района, Палата перспективного социально-экономического развития Елабужского муниципального района, МУП «Департамент ЖКХ и строительства Елабужского муниципального района» |
| Исполнитель Программы | Исполнительный комитет Альметьевского сельского поселения Елабужского муниципального района, Исполнительный комитет Елабужского муниципального района, Палата перспективного социально-экономического развития Елабужского муниципального района, МУП «Департамент ЖКХ и строительства Елабужского муниципального района», хозяйствующие субъекты, реализующие инвестиционные проекты, организации с которыми в установленном законодательством порядке, заключены муниципальные контракты на выполнение программных мероприятий |
| Цели программы | - создание комфортной среды проживания населения путем качественного преобразования всей системы предоставления жилищно-коммунальных услуг; - сдерживание роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги; - снижение энергоемкости жилищно-коммунального комплекса; - устойчивое, надежное функционирование и развитие жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Елабужского муниципального района; - содействие долгосрочному устойчивому социально-экономического развитию сельского поселения Елабужского муниципального района. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Альметьевского сельского поселения Елабужского муниципального района является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории Елабужского муниципального района |
| Задачи Программы | - модернизация объектов жилищно-коммунального комплекса; - внедрение прогрессивных технологий энергоресурсосбережения в сфере ЖКХ; - использование эффективных ресурсосберегающих техники, технологий и материалов, обеспечивающих качественное улучшение энергоресурсопотребления. - переселение граждан из ветхого жилого фонда с дальнейшей реализацией земельных участков под новое строительство; - привлечение частных инвестиций в сферу обслуживания жилищного фонда. |
| Важнейшие целевые показатели | Система водоснабжения: - аварийность системы водоснабжения – 0,5 ед./км; - соответствие качества питьевой воды установленным требованиям на 100%; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене 0% - уровень потерь воды при транспортировке 1%; Система газоснабжения: - обеспечение потребителей услугой газоснабжения |
| Срок реализации Программы | Срок реализации - 2016-2026 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы с 2016 по 2026 гг. составляет 97,357 млн. руб. Источниками финансирования программных мероприятий относятся: -Федеральный бюджет; -Бюджет Республики Татарстан; -местный бюджет; -внебюджетные источники |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации Программы будут достигнуты следующие показатели: - сдерживание роста тарифов на услуги ЖКХ - снижение энергоемкости жилищно-коммунального комплекса; - улучшение качества и надежности поставки жилищно-коммунальных услуг |
| Система организации контроля за исполнением Программы | 1. Оперативное управление Программой осуществляют: Исполнительный комитет Альметьевского сельского поселения Елабужского муниципального района, Исполнительный комитет Елабужского муниципального района, Палата перспективного социально-экономического развития Елабужского муниципального района, МУП «Департамент ЖКХ и строительства Елабужского муниципального района» (по согласованию) 2. Механизм реализации Программы предполагает: 1) многоканальность финансирования из всех возможных источников; 2) составление планов реализации программных мероприятий на каждый финансовый год; 3) ежеквартальный мониторинг выполнения индикаторов Программы 4) ежегодный отчет о ходе выполнения Программы |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Экономический рост территории и приток населения инициируют параллельную реализацию проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Развитие существующих производств, сферы строительства жилья сдерживает недостаточная коммунальная инфраструктура и высокие тарифы.

Жилищно-коммунальная сфера - это многоотраслевой комплекс, в котором переплелись все социально-экономические вопросы жизнеобеспечения.

Для создания комфортности проживания существенной помехой являются проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, связанные с высокими затратами и потерями энергоресурсов, изношенностью основных фондов, неудовлетворительным финансовым положением, неразвитостью конкурентной среды в данной сфере.

Во исполнение закона Республики Татарстан «Об энергосбережении» и реализации программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» по результатам проведенного социологического исследования население сельского поселения Елабужского муниципального района в целом положительно отметило преобразования, проведенные за годы реформирования жилищно-коммунального хозяйства..

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", главой 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.19 Устава муниципального образования Альметьевское сельское поселение Решением Советом Альметьевского сельского поселения от 17.12.2012г № 77 утвержден генеральный план муниципального образования Альметьевское сельское поселение ЕМР.

Генеральный план Альметьевского сельского поселения Елабужского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД.

В состав Альметьевского сельского поселения входят село Альметьево, деревня Ядыгар, деревня Куюк. По состоянию на 01 января 2015 года население Альметьевского сельского поселения Елабужского муниципального района составляет 344  человека.

Объем жилищного фонда Альметьевского сельского поселения составил 9,516 тыс.кв.м общей жилой площади, в т.ч. в:

- с. Альметьево – 7,503 тыс.кв.м.

- д. Ядыгар – 1,500 тыс.кв.м.

- д. Куюк – 0,513 тыс.кв.м.

Жилой фонд Альметьевского сельского поселения представлен в основном усадебной застройкой 159 домов.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЕЛАБУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Альметьевского сельского поселения являются подземные воды. Население пользуется водой как из артезианских скважин, так и из родников. Все существующие системы водоснабжения, обслуживающие население, являются самостоятельными (выполнены для каждого населенного пункта) и никак не связаны друг с другом.

Централизованная система водоснабжения в селе Альметьево осуществляется от водонапорной скважины (рис. 2), расположенной на правобережье р. Юрашка на северо-восточной окраине Альметьево. Эта скважина обеспечивает  водой потребителей по улицам Нагорная и Молодежная.

На юго-западной окраине села Альметьево расположена водонапорная башня «Рожновского», со своей скважиной, ранее принадлежащая сельско-хозяйст-венному предприятию ЗАО «Агрофирма Новый Юраш». Данная скважина и башня находились в статусе бесхозных и в октябре 2015 г планировалось передача их на баланс МУП «Елабужский Водоканал» (рис. 3). Эта скважина обеспечивает водоснабжением потребителей по улицам Набережная, Центральная и Сайдашева.

Жители улиц Тихая и Джалиля пользуются водой из родника расположенного на западной окраине села Альметьево.

Протяженность обслуживаемых водопроводных сетей составляет 3700 м. Всего, в соответствии с паспортом Альметьевского СП, на 01.01.2015 г. по селу, включая и неиспользуемые трубы, проложено 7 км водопроводных труб. Магистральные линии выполнены из полиэтиленовых труб Ø110 мм. Распределительные водопроводные сети выполнены из полиэтиленовых труб Ø63 мм.

Всего в селе числится 9 колонок, из них действующих только 4, которые расположены на улицах Нагорная и Молодежная.

Водоснабжение деревень Ядыгар и Куюк осуществляется от одной водозаборной скважины, действующей с 1977 года. Местоположение скважины – левобережье речки Юрашка на южной окраине д. Ядыгар. Расстояние от скважины до объектов водоснабжения д. Ядыгар более 300 м. Расстояние от скважины до деревни Куюк около 1 км.

Станций обезжелезивания и обеззараживания в Альметьевском сельском поселении нет. Очистка воды не производится, так как качество артезианских вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения».

Водоснабжение предприятий агропромышленного комплекса осуществляется из собственных источников водоснабжения (артезианские скважины).

Проблемными характеристиками сети водопровода являются:

- изношенность и устарелость водопроводной сети. В связи с этим происходят частые аварии и утечки;

- вторичное загрязнение воды из-за коррозии стальных водопроводов.

Основные направления развития водоснабжения – бесперебойное обеспечение населения района водой питьевого качества, повышение надежности систем, сокращение количества аварий на сетях, увеличение пропускной способности сетей, уменьшение потерь воды.

В рамках реализации концепции развития предусматривается выполнение следующих мероприятий:

обеспечение населенных пунктов централизованной системой водоснабжения, организовав кольцевую водопроводную сеть вдоль улиц с установкой пожарных гидрантов и подводом воды непосредственно в жилые дома и предприятия по обслуживанию населения;

Оснащение приборами учета водонапорных башен и артезианских скважин, внедрение системы диспетчеризации;

Усиление контроля по рациональному расходованию воды потребителями и совершенствованию системы мониторинга качества воды в системе водоснабжения.

Водоотведение

В Альметьевском сельском поселении отсутствует централизованная система водоотведения. Часть населения пользуется выгребными ямами, с последующим вывозом на районные очистные сооружения канализации.

В целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия водных источников необходимо провести ряд мероприятий, которые детально охарактеризованы в разделе №5 «Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижения целевых показателей.

Установление тарифов относится к компетенции Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам.

Тарифы, установленные ГК РТ по тарифам за период с 2013 -2015 годы, руб. за куб.м. без НДС. Для Альметьевского сельского поселения

|  | 2013г. | 2014 г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- |
| ХВС | 22,97 | 22,97 | 22,97 | 22,85 | 24,19 |

Доля потребителей услуг холодного водоснабжения в 2014 году представляет следующее: население составляет 97,8%, бюджетные организации финансируемые из средств бюджетов всех уровней 2,2% (см. диаграмму).

В среднем за 2015 год  собираемость за оказанные услуги холодного водоснабжения я составила 97 %.  Уровень собираемости  по категории потребителей население составил 99,1 %.

В связи с этим дебиторская задолженность на 01.01.2014 года составлявшая 26,0 тыс. руб. на 01.07.2014 год составила 27,0 тыс. руб., увеличилась на 3, %.

Теплоснабжение

На территории Альметьевского сельского поселения расположены населенные пункты – с. Альметьево, д. Ядыгар, д. Куюк.

В настоящее время отопление усадебной застройки осуществляется от локальных источников теплоснабжения 2-х или одноконтурных индивидуальных бытовых котлов, работающих на природном газе низкого давления.

Общественные учреждения Альметьевского сельского поселения  пользуются БМК или автономными котельными с маломощными котлами до 100 кВт и менее. Данные на имеющиеся в селе котельным не представлены.

Перспектива развития:

Теплоснабжение усадебной жилой, общественной застройки – на первую очередь (2020г.) и на расчетный срок (2035г.) предлагается осуществить:

-	усадебная застройка - от двухконтурных теплогенераторов;

-	общественные учреждения  - от автономных источников тепла.

Газоснабжение

Обслуживанием газовых сетей занимается ЭПУ «Елабугагаз» ООО «Газпром трансгаз Казань»

В настоящее время газоснабжение Альметьевского сельского поселения осуществляется от магистрального газопровода высокого давления, через газораспределительную станцию ГРС «Морты». ГРС расположена на территории н.п. Морты.

Природный газ в населенные пункты подается от ГРС «Морты» по газопроводам высокого давления до газорегуляторного пункта (ГРП). Далее по сетям низкого давления непосредственно к потребителю.

# Данные по газифицируемым квартирам и домам

| № п/п | Наименование ПСК, Населенный пункт, совхоз | Количество газифицированных квартир на 01.01.2015г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | сетевой | ГБУ (от сжиженного газа) | Всего |
|  | Альметьевское СП | 143 | 0 | 143 |
|  | Альметьево | 143 | 0 | 143 |
|  | Куюк | 0 | 0 | 0 |
|  | Ядыгар | 0 | 0 | 0 |

Основная проблема - газификация деревень Ядыгар и Куюк. В связи с застройкой новых территории на первую очередь предлагается строительство газопроводов низкого давления от проектируемых газорегуляторных пунктов. Протяженность нового газопровода определится на стадии проектирования.

Динамика тарифов на газ для населения сельской местности

Установление тарифов относится к компетенции Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам.

(руб./куб.м)

|  | 2012г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.12 | 01.07.12 | 01.01.13 | 01.07.13 | 01.01.14 | 01.07.14 | 01.01.15 | 01.07.15 |
| Газ | 3,49 | 4,01 | 4,01 | 4,61 | 4,61 | 4,80 | 4,80 | 5,16 |

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Елабужского муниципального района осуществляется от системы ОАО «ТАТЭНЕРГОСБЫТ».

Электроснабжение Альметьевского сельского поселения осуществляется от нескольких подстанций, расположенных в центре нагрузок.

На территории Альметьевского сельского поселения расположены две подстанции осуществляющие электроснабжение самого поселения и других сельских поселений района:

ПС «Калининская»        1х2,5 МВА, 35/10 кВ;

н.п. Альметьево, Ядыгар, Куюк

Электроснабжение выполнено воздушными линиями ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-6 кВ.

Тип опор 0,4-10 кВ железобетонные и деревянные с ж/б вставками. Физическое состояние удовлетворительное. Все линии электропередач взаиморезервируемые.

Сведения по загрузке трансформаторов подстанций Альметьевского сельского поселения.

| Подстанция | Диспетчерское наименование трансформатора | Тип трансформатора | Мощность трансформатора, МВА |
| --- | --- | --- | --- |
| Калининская | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | 2,5 |

Автоматика и релейная защита подстанций Альметьевского сельского поселения находятся в удовлетворительном состоянии. Подстанции требуют модернизации в соответствии с требованиями стандарта «Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ» (СО 153-34.20.122-2006 г.) и документа «Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем (РД 153-34.0-35.648-01)».

Для увеличения надежности электросетей и увеличения пропускной способности целесообразно на воздушных линиях вместо «голого» провода применять изолированные провода.

Установка  энергосберегающих светильников по всему сельскому поселению.

Динамика тарифов на электрическую энергию для населения сельской местности

Установление тарифов относится к компетенции Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам.

(руб./кВт.час)

|  | 2012г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.12 | 01.07.12 | 01.01.13 | 01.07.13 | 01.01.14 | 01.07.14 | 01.01.15 | 01.07.15 |
| Электроэнергия | 1,70 | 1,80 | 1,80 | 2,02 | 2,02 | 2,09 | 2,09 | 2,24 |

Сбор и захоронение бытовых отходов

Сбор и удаление твердых бытовых отходов производится с отдельно стоящих мусоросборных контейнерных площадок.

Сбор и удаление твердых бытовых отходов производится с отдельно стоящих мусоросборных контейнеров.

Необходимые вопросы по организации, сбору, удалению, обезвреживанию твердых и жидких бытовых отходов

На территории поселения накопление твердых бытовых отходов (ТБО) производится в контейнеры, установленные на контейнерных площадках. Вывоз отходов осуществляется на полигон ТБО г. Менделеевск

Фактическое количество контейнеров – 10 единиц, контейнерные площадки отсутствуют, необходимое количество  контейнерных площадок - 8.

Генеральным планом сельского поселения предусмотрены мероприятия по оптимизации системы сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов, санитарной очистке территории:

  - планово-регулярная санитарная очистка территории;

  - организация специальных площадок с твердым покрытием с установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора отходов;

  - организация дифференцированного (раздельного) сбора и удаления мусора на проектируемый межпоселенческий полигон ТБО вблизи н.п. Морты;

  - организовать приемный пункт по принятию энергосберегающих ламп, используемых в бытовых условиях, и их вывоз к местам утилизации отходов с высоким классом токсичности;

  - организовать приемный пункт по принятию стеклотары, стеклобоя, макулатуры, металлических банок, металлолома, пластика и пластиковых бутылок, хлопчатобумажной ветоши, автомобильных шин;

К основным природоохранным мероприятиям отнесены следующие:

-   проведение мероприятий, направленных на борьбу с негативными природными и техногенными процессами, вызывающими подтопление территории, развитие овражной сети:

Улично-дорожная сеть

Протяженность дорог в Альметьевском сельском поселении всего 10,4 км, в том числе асфальтовым покрытием только в селе Альметьево 3,2км. В деревне Ядыгар и Куюк грунтовая дорога.. В сфере благоустройства имеются следующие проблемы:

- качество покрытия дорог не соответствуют нормам безопасности и негативно сказываются на формировании современного имиджа территории;

- недостаточное и неэкономичное наружное освещение деревень;

Мероприятия по развитию улично-дорожной сети населенных пунктов

Требуется капитальный ремонт дорог села Альметьево 1,125 км, д. Ядыгар 1,75 км, д. Куюк – 1 км.

Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог на площадках нового жилищного строительства и реконструкция улиц и дорог на территории существующей жилой застройки в с. Альметьево, д. Ядыгар, д. Куюк.

В целях обеспечения жизнедеятельности и улучшения качества жизни населения необходимо провести комплекс мер по инфраструктурному обустройству

Также необходимо произвести замену воздушных линий электропередач на кабельные с устройством подземных шахт.

Существующие проблемы в сфере ЖКХ необходимо решать с точки зрения комплексного подхода и программно-целевых методов. Этим обусловлена необходимость разработки данной программы.

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Республика Татарстан является одним из регионов Российской Федерации, демонстрирующих стабильность в социально-экономическом развитии. В 2011 году Татарстан признан лидером списка Forbes «30 лучших регионов для бизнеса».

Административные центры 15-ти других поселений имеют полноценное автомобильное сообщение, необходимую социальную и инженерную инфраструктуру, что позволяет минимизировать издержки реализации инвестиционных проектов.

Елабужский муниципальный район входит в состав Камского инновационного территориально-производственного кластера (КИПТК), занимающего 11,3 % территории Республики Татарстан и включающего в себя несколько муниципальных районов - Менделеевский, Елабужский, Заинский, Нижнекамский, Тукаевский, а также городской округ Набережные Челны.

По экономическому потенциалу КИПТК занимает второе место среди остальных экономических районов Республики Татарстан. Главными его отраслями являются машиностроение (автомобилестроение, электротехническая промышленность), а также химическая и нефтехимическая (в т.ч. шинная) промышленность. Из других отраслей представлены нефтедобыча, электроэнергетика (Заинская ГРЭС, Нижнекамская ГЭС, многочисленные ТЭЦ), промышленность строительных материалов, пищевая промышленность.

КИПТК обладает значительным промышленно-производственным потенциалом, имея на своей территории такие гиганты, как ОАО «КАМАЗ», ОАО «Нижнекамскнефтехим», Особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Алабуга», сеть технопарков (КИП «Мастер», Технопарк «Татэлектромаш», НП «Технопарк Прикамья», ГАУ «Бизнес-инкубатор г.Елабуга»).

По производству промышленной продукции на душу населения Елабужский муниципальный район превосходит средний показатель по Республике Татарстан в 2 раза, а среднероссийский уровень – в 1,7 раза. Основными отраслями специализации территориальной экономики являются промышленность, сельское хозяйство, образование, туризм.

На промышленной площадке «Алабуга» располагаются предприятия особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Алабуга» (4000 га), открытое акционерное общество «ПО ЕлАЗ» (189 га), и 30 предприятий «Дирекции инвестиционных программ» (349 га).

Залогом успешного развития территории является реализация крупного федерального проекта – Особой экономической зоны «Алабуга».

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (далее – ОЭЗ «Алабуга») была создана Постановлением Правительства Российской Федерации № 784 от 21 декабря 2005 года.

ОЭЗ «Алабуга» является одной наиболее подготовленных инвестиционных площадок в России для реализации крупнейших промышленных проектов.

Территория разделена на модули, к каждому модулю подводятся все необходимые коммуникации – дороги, электричество, теплоснабжение, газ, вода, высокоскоростные линии связи и так далее. По территории ОЭЗ проходит железнодорожная ветка, которая будет обслуживать крупнейшие земельные участки с помощью ответвлений, ведущих непосредственно к будущим корпусам.

На территории работает Административно-деловой центр, в котором располагается офис администрации ОЭЗ, офисные помещения для резидентов зоны и все необходимые объекты деловой инфраструктуры - отделение банка, почта, медпункт, конференц-зал, ресторан, фитнес-зал и др.

За время существования ОЭЗ «Алабуга» удалось достичь внушительных результатов в развитии инфраструктуры и привлечь такие известные компании мирового бизнеса как Ford-Sollers, Saint-Gobain, Air Liquide, Rockwool, Sisecam, Hayat Group и др.

На сегодняшний день на территории ОЭЗ ППТ «Алабуга» зарегистрировано 42 предприятий-резидентов, в ближайшие годы их количество вырастет до 120. В развитие инфраструктуры ОЭЗ «Алабуга» с начала создания вложено 22,7 млрд.руб. Общий объем инвестиций в развитие площадки составил 94 млрд.рублей.

Общая территория ОЭЗ расширена с 20 кв. км.  до 40 кв. км. Общее количество предприятий-резидентов будет насчитывать  уже порядка 120 предприятий, что позволит создать более 16 тысяч новых рабочих мест. Учитывая коэффициент семейственности равный 3, в перспективе увеличение численности населения города и района почти на 40 тысяч человек.

Альметьевское сельское поселение образовано в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 22-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Елабужский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

В состав Альметьевского сельского поселения в соответствии с этим законом входят: село Альметьево (административный центр, находится в 45 км от г. Елабуга), деревня Куюк и деревня Ядыгар.

Поселение расположено на северо–востоке Республики Татарстан, в северной части Елабужского муниципального района. Альметьевское сельское поселение граничит на северо-западе и севере с Удмуртской Республикой, на северо-востоке с Брюшлинским сельским поселением Менделеевского муниципального района и Бехтеревским сельским поселением Елабужского муниципального района, на востоке с Большекачинским сельским поселением, на юго-востоке с Лекаревским сельским поселением, на юге с Мортовским сельским поселением, на юго-западе и западе с Староюрашским сельским поселением Елабужского муниципального района.

Общая площадь Альметьевского сельского поселения составляет 5622,8 га, в т.ч. площадь населенных пунктов 179,75 га, из них: с. Альметьево – 117,03 га, д. Куюк – 31,85 га и д. Ядыгар – 30,87 га.

Земли Альметьевского сельского поселения плодородны. Климат умеренно влажный. Через территорию Альметьевского сельского поселения протекает река Юрашка,в которую вливаются многочисленные студеные ключи. Для развития сельского хозяйства имеются все условия. Село Альметьево полностью газифицировано, имеется центральный водопровод, внутри населенных пунктов дороги с твердым покрытием. В поселении имеется начальная школа, детский сад, 2 сельских дома культуры, 2 фельдшерско-акушерских пункта, библиотека, сельскохозяйственные предприятия ЗАО “Новый Юраш“, КФХ “Ашрафзянов”, КФХ “Шакирзянов” и КФХ “Гайнутдинов”.

Транспортная связь Альметьевского сельского поселения с другими районами Республики Татарстан, и регионами России в настоящее время осуществляется через региональные и местные автомобильные дороги.

По западной части поселения, через с.Альметьево проходит автомобильная дорога регионального значения «Морты – Сосновый Юраш», по центральной части поселения, от с.Альметьево через д.Ядыгар и до д.Куюк проходит автомобильная дорога регионального значения «Альметьево – Ядыгар – Куюк».

В центральной части поселения к биотермической яме возле д.Ядыгар подходит автомобильная дорога местного значения «Подъезд к биотермической яме у д.Ядыгар».

Демографическая характеристика

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

Наиболее крупными населенными пунктами Альметьевского сельского поселения является с.Альметьево. Отличительной чертой данного населенного пункта является очень большая доля населения в трудоспособном возрасте (свыше 50%) и  малое количество лиц пенсионного возраста (менее 40%), что существенно отличается от среднестатистических показателей по Республике Татарстан. Деревня Ядыгар и деревня Куюк выделяются тем, что практически половину населения, проживающих в них, составляют лица пенсионного возраста.

Таблица 1. Демографические показатели

| Показатели | на 01.01.14 г. | на 01.01.15 г. | Откл. (+,-) | 2014 к 2015, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Альметьевское сельское поселение | 359 | 344 | +15 | 95,8 |

Основными приоритетами экономической политики  являются:

- развитие конкурентных преимуществ региона в виде высокой обеспеченности энергоресурсами, удобства географического положения, наличия земельных, лесных и водных ресурсов;

- развитие высокотехнологичных производств, не связанных с потреблением большого объема привозных сырьевых ресурсов;

- поддержка широкомасштабного жилищного строительства, предъявляющего спрос на различные материальные ресурсы и являющегося одним из главных показателей уровня жизни населения; развитие налогоемких производств, обеспечивающих высокий приток средств в местный бюджет;

- стимулирование поставок продукции предприятий района на общероссийский и зарубежный рынок;

- поддержание высокого потребительского спроса на рынке товаров и услуг;

-улучшение качественных характеристик и повышение конкурентоспособности продукции в сельскохозяйственном производстве;

- первоочередное направление бюджетных средств на развитие инфраструктуры, создающей условия для привлечения частных инвестиций;

- привлечение средств федерального бюджета для решения социально-экономических проблем, имеющих общегосударственное значение.

Главный фактор экономического развития на перспективу - это рост инвестиционной активности и другие диверсифицированные источники увеличения производства, целью которых является формирование модели региональной экономики, обладающей долгосрочным потенциалом динамичного роста, способной обеспечивать последовательное повышение благосостояния населения, эффективное воспроизводство и модернизацию производственного аппарата, укрепление конкурентоспособности.

В Елабужском муниципальном районе сложилась многоуровневая система образования, которая включает в себя 3 государственных, 33 муниципальных общеобразовательных учреждения, 44 дошкольных образовательных учреждения, 9 учреждений дополнительного образования, 4 средних специальных образовательных учреждения, детский дом, 5 высших учебных заведений.

Интенсивно развивающаяся в городе социально-экономическая инфраструктура требует соответствующего кадрового обеспечения предприятий и организаций. Один из способов решения - это снижение оттока молодежи в другие города. Выпускники учебных заведений, желающие остаться в Елабуге, ориентированы на местный рынок труда. Это связано с повышением привлекательности местного рынка труда и учебных заведений, располагающихся в Елабуге. Филиал КГТУ им. Туполева и Политехнических колледж становятся базой для подготовки специалистов для особой экономической зоны производственно-промышленного типа «Алабуга».

На сегодняшний день в городе и районе существует развитая инфраструктура физической культуры и спорта.

Анализ потенциала территории позволяет сделать вывод о значительном влиянии промышленного сектора на все сферы деятельности территории. В промышленном секторе формируется преобладающая часть добавленной стоимости (более 80%). Таким образом, промышленность для города Елабуга является основной структурообразующей отраслью экономики, и от эффективности её функционирования зависит возможность реализации главной стратегической цели развития территории – повышение качества жизни населения.

Основные показатели развития  территории отражены в Программе социально-экономического развития Елабужского муниципального района на 2010-2015 годы, утвержденной решением Совета ЕМР от 14.11.2011 №156 и представлены ниже в таблице 2.

Основные показатели социально-экономического развития

Альметьевского сельского поселения Елабужского  муниципального района до 2025 года

| Показатели | Единица измерения | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовая численность населения | человек | 330 | 299,5 | 297,5 | 297,5 | 299 | 301 | 303,5 | 307 | 311 | 315 | 320 | 326 |
| Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств (в действующих ценах) | млн.руб. | 60,3 | 99,2 | 103,8 | 109 | 114,3 | 116,6 | 118,9 | 121,3 | 123,7 | 126,2 | 128,7 | 131,3 |
| Фонд заработной платы | тыс.руб. | 1422,1 | 1464,8 | 1494,1 | 1538,9 | 1592,7 | 1884,0 | 1951,8 | 2024,0 | 2363,6 | 2731,2 | 3411,8 | 4448,2 |
| Начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника | руб. | 16929,8 | 17437,6 | 17786,4 | 18320 | 18961,2 | 19624,8 | 20331,3 | 21083,6 | 21884,8 | 22760,2 | 23693,3 | 24712,1 |
| Численность работников | чел. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| Численность безработных, зарегистрированных в ЦЗН | чел. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборот розничной торговли, млн. руб. | млн.руб. | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 4,2 | 4,5 | 4,9 | 5,2 | 5,6 | 6,0 |
| в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году | % | 107,1 | 89,2 | 98 | 100,3 | 101,8 | 101,8 | 101,9 | 102 | 102,3 | 102,4 | 102,5 | 102,6 |
| Объем платных услуг, в действующих ценах каждого года, млн.руб. | млн.руб. | 3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,0 |
| в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году | % | 76,2 | 70,7 | 96,4 | 100,8 | 101,3 | 101,3 | 101,4 | 101,4 | 101,5 | 101,6 | 101,7 | 101,8 |

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

На сегодняшний день в отрасли жилищно-коммунального хозяйства накопилось  много проблем, решение которых жизненно важно, и должно быть заложено в основу развития Альметьевского сельского поселения в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

Направления решения проблем развития базируются на следующих принципах:

1. 	Эффективное управление отраслью.

2.	Государственно-частное партнерство в развитии отрасли с учетом ключевых интересов города.

Приоритеты развития жилищно-коммунального хозяйства определены с учетом интересов всех основных городских субъектов – населения, бизнеса и бюджетного сектора. Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур в целях обеспечения жилищного строительства должны основываться на существующем фонде объектов коммунальной инфраструктуры.

Программа модернизации и энергоресурсоэффективности жилищно-коммунального комплекса представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий и направлена на снижение тарифной нагрузки, как для населения территории, так и для резидентов ОЭЗ и важна в целом для развития территории. В настоящее время программа является и антикризисной мерой.

Основные направления программы:

- обеспечение ресурсосбережения в жилищно-коммунальном комплексе;

- модернизация объектов водоснабжения и канализации.

Реализация программных мероприятий позволит:

- повысить надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения;

- качественно улучшить эффективность энергоресурсопотребления;

- создать комфортные и безопасные условия проживания;

- обеспечить сдерживание роста тарифов на услуги жилищно-коммунального комплекса.

Для достижения программных целей планируется применение инструментов территориальной экономической политики, организация согласованных действий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления.

Главная цель Программы: создание комфортной среды проживания населения путем качественного преобразования всей системы предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Основные цели Программы:

- снижение энергоемкости жилищно-коммунального комплекса;

- сдерживание роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги;

- устойчивое, надежное функционирование и развитие жилищно-коммунального комплекса Елабужского муниципального района;

- содействие долгосрочному устойчивому социально-экономическому развитию Елабужского муниципального района.

Задачи Программы:

В сфере жилищного хозяйства

- внедрение новых механизмов организации капитального ремонта с применением ресурсосберегающих технологий и новых материалов;

- переселение граждан из ветхого жилого фонда с дальнейшей реализацией земельных участков под новое строительство;

- привлечение частных инвестиций в сферу обслуживания жилого фонда.

В сфере коммунального хозяйства

- модернизация объектов коммунального комплекса;

- внедрение прогрессивных технологий энергоресурсосбережения в сфере ЖКХ;

- использование эффективных ресурсосберегающих техники, технологий и материалов, обеспечивающих качественное улучшение энергоресурсопотребления.

Задачи Программы входят в число приоритетов формирования федеральных целевых программ, носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без участия государственной поддержки.

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Основные  мероприятия  инвестиционных  проектов,  обеспечивающие достижение целевых показателей, и финансирование по ним представлено в таблице 5.1.

Таблица 5.1.

| № п.п. | Наименование мероприятий | Сроки реализации (год(ы)) | Сумма, млн. руб., за весь период |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 1,1 | Развитие централизованной системы водоснабжения | 2016-2026 | 5,007 |
|  | 2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 2.1 | Реконструкция существующих сетей ВЛ; КЛ-0,4; 10(6)кВ и ТП; КТП | 2015-2024 | 3,0 |
|  | 3. СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТБО |  |  |
| 3.1 | Приобретение контейнеров для сбора ТБО | 2016-2020 | 0,15 |
|  | 4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 4.1 | Прокладка разводящих газопроводов и устройств ГРП для новой застройки | 2016-2026 | 3,9 |
|  | 5. ДОРОЖНО-УЛИЧНАЯ СЕТЬ |  |  |
| 5.1 | Строительство и реконструкция улиц и дорог на территории существующей жилой застройки населенных пунктов | 2016-2026 | 85,3 |
|  | ВСЕГО за весь период реализации программы 2016-2026 год |  | 97,357 |

5.1 Жилищное хозяйство

Основные характеристики жилищного фонда:

Жилой фонд Альметьевского сельского поселения представлен в основном усадебной застройкой 159 домов.

Уровень благоустройства жилищного фонда

Уровень благоустройства всего жилищного фонда сельского поселения составляет:

водоснабжением – 95,1 % (156дома);

отоплением – 78,6 % (129 домов), в том числе газовое – 78,6 % (129 дома), централизованное отсутствует;

Оснащение жилищного фонда приборами учета энергоресурсов

Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применение приборов учета при осуществлении расчетов за них определены Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Дома оборудованные индивидуальными приборами учета:

- по электроэнергии		100%

- по газу			99,2%

- по холодной воде 		3,8%

Планируемые мероприятия в сфере жилищного хозяйства

1.Установка приборов учета холодной воды в домах частного сектора

Внедрение приборов учета позволит:

1.	Точно определить количество предоставляемых коммунальных услуг поставщиками;

2.	Снизить оплату воду;

3.	Оценить баланс своего фактического потребления воды, определить потенциал снижения потребления воды за счет:

б) 	ремонта или замены кранов и смесителей (которые зачастую текут),

в) 	ремонта или замены смывных бачков,

2. Приведение уличных дорог и тротуаров в нормативное состояние. Развитие зон сельской транспортной инфраструктуры заключается в создании развитой сети улиц и дорог. необходимо формирование улично-дорожной сети и транспортно-коммуникационной системы, обеспечивающих транспортную доступность территорий сельского поселения.

Протяженность улично-дорожной сети Альметьевского сельского поселения – 6,3 км.

Необходим капитальный ремонт дорог села Альметьево 1,125 км, д. Ядыгар 1,75 км, д. Куюк – 1 км.

Строительство дорог – 4 км, реконструкция имеющихся дорог – 4,5 км, перечень мероприятий представлено в таблице.

Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог на площадках нового жилищного строительства и реконструкция улиц и дорог на территории существующей жилой застройки в с. Альметьево, д. Ядыгар, д. Куюк.

| Наименование мероприятия | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2026 | Сумма, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство, реконструкция дорог | 1,7 | 9,8 | 19,2 | 19,2 | 38,4 | 85,3 |

Перечень мероприятий по развитию улично-дорожной сети населенных пунктов

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| 1 | с. Альметьево | дороги | Реконструкция | км | 3,5 |  | 3,5 |  | Генеральный план Альметьевского сельского поселения |
| 2 | с. Альметьево | дороги | Новое строительство | км |  | 2,6 | 2,6 |  | Генеральный план Альметьевского сельского поселения |
| 3 | д. Ядыгар | дороги | Реконструкция | км | 0,5 |  | 0,5 |  | Генеральный план Альметьевского сельского поселения |
| 4 | д. Ядыгар | дороги | Новое строительство | км |  | 0,7 | 0,7 |  | Генеральный план Альметьевского сельского поселения |
| 5 | д. Куюк | дороги | Реконструкция | км | 0,5 |  | 0,5 |  | Генеральный план Альметьевского сельского поселения |
| 6 | д. Куюк | дороги | Новое строительство | км |  | 0,7 | 0,7 |  | Генеральный план Альметьевского сельского поселения |

5.3 Водопроводное хозяйство

В соответствии с постановлением Главы Елабужского муниципального района № ПГЭ-60 от 24 марта 2014 года МУП «Елабужский Водоканал» с 1 марта 2015 года приступил к обслуживанию сетей водоснабжения Альметьевского сельского поселения на основании договоров эксплуатации.

### Описание территорий поселения не охваченных ЦСВ

Оценка систем водоснабжения Альметьевского СП определяется уровнем обеспеченности централизованным водоснабжением и техническим состоянием централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Наибольшее развитие сети водопровода имеют в селе Альметьево, где расположены административные учреждения и культурно-бытовые объекты. Централизованная система  водоснабжения обеспечивает водой большую часть жителей сельского поселения. Северо-западная часть села не имеет ЦСВ, там жители используют воду из близ расположенного родника.

Деревни Ядыгар и Куюк подключены к одной ЦСВ. До деревни Куюк, из-за аварийного состояния трубопроводов, вода не доходит.

На сегодняшний день из 112 жилых домов в селе Альметьево, к централизованной системе водоснабжения подключено 90 жилых домов, в деревне Ядыгар из 20 домов подключено 20, в деревне Куюк подключенных домов нет. Жители остальных домов отбирают воду на хозяйственно – питьевые нужды через водоразборные колонки и шахтные колодцы общего и частного пользования. Всего в с. Альметьево 9 водоразборных колонок, в дер. Ядыгар – 4, в деревне Куюк – 3.

### Описание технологических зон водоснабжения

Систему водоснабжения села можно разделить на 4 зоны:

1. ЦСВ восточной части с. Альметьево от скв. №1, расположенной на северо-восточной окраине с. Альметьево. Потребление от скв. составляет 16 м3/сут.

2. ЦСВ центральной части с. Альметьево от скважины, расположенной на юго-западной окраине села Альметьево.

3. Потребление воды жителями северо-западной части села Альметьево из родника расположенного на западной окраине села Альметьево.

4. Водоснабжение деревень Ядыгар и Куюк от скважины расположенной на южной окраине д. Ядыгар. Потребление от скважины составляет 5,8 м3/сут.

Зоны водоснабжения от отдельных скважин не соединены между собой в единую систему.

### Описание результатов технического обследования ЦСВ

В настоящее время основным источником водоснабжения Альметьевского СП являются артезианские воды.

Всего в селе Альметьево смонтированы 2 скважины. Все скважины не огорожены зоной санитарной охраны в соответствии с действующими правилами и нормами СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02

Скважина №1 расположены в правобережье р. Юрашка с абсолютными отметками поверхности 140м, в 100 м северо-западнее села Альметьево (рис.4). Существующее потребление подземных вод на хозяйственно – питьевые нужды сос составляет 16 м3/сут (5862 м3/год).  По показателям качества подземные воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Глубина скважины  110 м, в эксплуатации с 1976 года. Состояние удовлетворительное, физический износ 30%, координаты 55⁰53'23" СШ и 51⁰44'28" ВД.

Водовмещающими породами являются известняки и песчаники, залегающие на глубине 100÷110 м. Фактическая водообильность скважины определена по результатам эксплуатационной откачки, выполненной с дебитом 1,5 л/с (129,6 м3/сут) при понижении уровня на 1,5 м. Режим работы скважины – 3 часа в день, 365 дней в году. Необходимое количество воды 16 м3/сут (0,19 л/сек) может быть получено при понижении уровня воды на 0,3 м, при работе насоса не более 20÷22 часов. Допустимое понижение для данных условий принимается равным разнице между глубиной установки головы фильтровой колонны (95 м) и глубиной статического уровня (30 м), которая составляет 65 м. Величина эксплуатационного понижения (0,3 м) свидетельствует об обеспеченности запасов подземных вод в пределах имеющейся потребности.

Таблица 1. Основные характеристики скважины №1.

| Абс. отметка устья, м | Глубина, м | Глубина статического уровня, м | Дебит, л/с | Понижение, м | Сухой остаток, г/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 | 110 | 30 | 1,5 | 1,5 | 0,219 |

В скважине установлен глубинный насос ЭЦВ-6-6,5-85. Насос в удовлетворительном состоянии. Технические характеристики насоса представлены в таблице 2. Приборный учет воды отсутствует.

Таблица 2.  Технические характеристики насоса ЭЦВ-6-6,5-85.

| Марка насоса | Номин. подача, м³/ч | Номин. напор, м | Рабочая зона | Мощность э/дв, кВт | Ток, А | Габаритные размеры, мм | Масса агрега- та, кг | Диаметр скважи- ны, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подача, м³/ч | напор, м |  |  | диаметр | длина |  |  |
| ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 85 | 5,5…9 | 75…90 | 3 | 8 | 144 | 1240 | 66 | 150 |

На скважине отсутствуют расходомер воды и запорная арматура. Защита и автоматическое управление погружным насосом осуществляется станцией управления и защиты СУиЗ «Лоцман+».

Для регулирования расхода и напора воды в водонапорной сети, создания её запаса и выравнивания графика работы насоса, рядом со скважиной на бетонных блоках смонтирована металлическая ёмкость объемом 11 м3, высотой 2,73 м и длиной 4,04 м. На ёмкости установлены датчики верхнего и нижнего уровня, подключенные к реле уровня. Металл бака сильно проржавел, требуется срочная замена емкости.

В селе Альметьево существует ещё скважина с водонапорной башней «Рожновского», ранее принадлежащая ЗАО «Агрофирма Новый Юраш», которую планируют передаче на баланс МУП «Елабужский Водоканал». Информации о скважине – нет.

Скважина, с которой осуществляется водоснабжение д. Ядыгар и д. Куюк, расположена на левобережье р. Юрашка на южной окраине д. Ядыгар (рис.5).

Общая глубина скважины от поверхности земли составляет 90 м. Состояние удовлетворительное, износ 45 %, координаты 55⁰51'53" СШ и 51⁰45'55" ВД. Скважина расположена на водораздельной поверхности с абсолютной отметкой устья скважины 160 м. Уровень подземных вод в районе скважины располагается на абсолютных отметках 52,8÷105 м

Водовмещающими породами являются известняки и песчаники, залегаю-щие на глубине 80÷90 м. Фактическая водообильность скважины определена по результатам эксплуатационной откачки, выполненной с дебитом 2,0 л/с (172,8 м3/сут) при понижении уровня на 2,0 м. Существующее потребление подземных вод на хозяйственно – питьевые нужды составляет 5,8 м3/сут (2112 м3/год). Режим работы скважины – 1 час в день, 365 суток в году.

Таблица 3. Основные характеристики скважины в деревне Ядыгар.

| Абс. отметка устья, м | Глубина, м | Глубина статического уровня, м | Дебит, л/с | Понижение, м | Сухой остаток, г/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 160 | 90 | 30 | 2,0 | 2 | 0,3 |

Необходимое количество воды 5,8 м3/сут (0,1 л/сек) может быть получено при понижении уровня воды на 0,13 м. Допустимое понижение составляет 55 м. Величина эксплуатационного понижения 0,13 м свидетельствует об обеспеченности запасов подземных вод в пределах имеющейся потребности.

В скважине установлен глубинный насос ЭЦВ-6-6,5-85.

Таблица 4.  Технические характеристики насоса ЭЦВ-6-6,5-85.

| Марка насоса | Номин. подача, м³/ч | Номин. напор, м | Рабочая зона | Мощность э/дв, кВт | Ток, А | Габаритные размеры, мм | Масса агрега- та, кг | Диаметр скважи- ны, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подача, м³/ч | напор, м |  |  | диаметр | длина |  |  |
| ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 85 | 5,5…9 | 75…90 | 3 | 8 | 144 | 1240 | 66 | 150 |

Вода от насоса идет сразу к потребителям (водонапорной башни нет).

На скважине отсутствуют расходомер воды. Включение/выключение насоса проводится не по графику, а по мере возможности. Зона санитарной охраны не огорожена в соответствии с действующими требованиями СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Сооружений очистки и подготовки воды, и централизованных насосных станций в Альметьевском СП нет.

Контроль качества подземных вод производится испытательным лабораторным центром филиала ЦГСЭН в Елабужском районе. Качество подземных вод соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…».

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 инструментальные исследования в рамках производственного контроля должны проводиться:

- микробиологическое исследование воды - 1 раз в квартал;

- органолептическое исследование воды - 1 раз в год;

- исследование на наличие неорганических и органических веществ - 1 раз в год.

Выборочные результаты лабораторно-инструментальных исследований указаны в таблице 5.

Таблица 5. Данные лабораторных анализов воды из скважин.

| № | Наименование показателя | Единица измерен. | Норм. СанПиН 2.1.4.1074-01 | Скв.№1 Альметьево | Скв № 2. д. Ядыгар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мутность | мг/л | 1,5 | <0,1 | 0,3 |
| 2 | Сухой остаток | мг | 1000 | 219 | 262 |
| 3 | Жесткость общая | мг-экв/л | Не более 7,0 | 4,62 | 5,05 |
| 4 | Окисляемость перманганатная | мг/л | 5 | - | 0,9 |
| 5 | Железо | мг/л | 0,3 | 0,01 | 0,06 |
| 6 | Марганец | мг/л | 0,1 | <0,0005 | <0,0005 |
| 7 | Медь | мг/л | 1,0 | <0,002 | <0,002 |
| 8 | Молибден | мг/л | 0,25 | <0,25 | <0,25 |
| 9 | Сульфаты | мг/л | Не более 500,0 | 57 | 116,8 |
| 10 | Хлориды | мг/л | Не более 350,0 | 4 | 4 |
| 11 | Нитраты | мг/л | 45,0 | 1,03 | 4,14 |
| 12 | Нитриты | мг/л | 3,0 | 0,007 | <0,003 |
| 13 | Фториды | мг/л | 1,5 | 0,11 | 0,42 |
| 14 | Общее микробное число | кол. в 1мг | Не более 50 | 7 | 3 |
| 15 | Цветность | град | Не более 20 | <1 | 6,9 |
| 16 | Привкус | баллы | Не более 2 | 0 | 0 |
| 17 | Запах при 20 ⁰С | баллы | Не более 2 | 0 | 0 |
| 18 | Запах при 60 ⁰С | баллы | Не более 2 | 0 | 0 |

По показателям качества подземные воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Территория жилой застройки поселения охвачено водопроводными сетями на 80%. В соответствии с паспортом Альметьевского СП, в селе Альметьево, включая и неиспользуемые трубы, проложено 7 км водопроводных труб. Все трубы имеют превышение срока возможной эксплуатации (эксплуатируются более 30 лет). На головном участке проложены стальные трубы Ø159 мм, магистральные линии выполнены из полиэтиленовых труб Ø110 мм. Распределительные водопроводные сети выполнены из полиэтиленовых труб Ø63 мм.

Запорная арматура на водоводах отсутствует. В распределительных сетях существуют незаконные врезки, многие из которых скрыты под землей.

Протяженность обслуживаемых водопроводных сетей дер. Ядыгар 2500 м, деревни Куюк 1000 м. Все трубы также эксплуатируются более 30 лет. Водопроводные сети деревни Ядыгар выполнены из стальных и полиэтиленовых труб Ø107 мм, Ø57 мм, Ø63 мм и Ø76 мм, д. Куюк из стальных труб Ø57 мм. Отвод на д. Куюк находится рядом со скважиной. Вода до деревень практически не доходит (минимальное давление есть только на первых ближайших колонках), множество порывов по всей длине сетей, изношенность водопроводных сетей 100%.

Всего в Альметьевском СП числится 16 колонок. Водоразборные колонки не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02.

В Альметьевском СП отсутствует учет поднятой и потребленной воды, в результате чего потребление воды осуществляется расчетным способом по нормативам водопотребления и затратам на электрическую энергию (электропотребление насосами). Существующие нормативы водопотребления не соответствуют фактическому потреблению, что приводит к постоянным убыткам для ресурсо- снабжающей организации.

### Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды

Территория сельского поселения не относится к зонам распространения вечномёрзлых грунтов и разработка специальных технических решений по предотвращению замерзания воды в трубопроводах не требуется.

### Право собственности владения объектами ЦСВ

В соответствии с постановлением Главы Елабужского муниципального района № ПГЭ-60 от 24 марта 2014 года ресурсоснабжающей организацией  с 1 марта 2015 года является МУП «Елабужский Водоканал», который с приступил к обслуживанию сетей водоснабжения Альметьевского СП на основании договора эксплуатации. Предприятие имеет лицензию на право пользования с целевым назначением и видами работ:

- добыча пресных подземных вод для хоз-питьевого  и с/х водоснабжения;

- подключение потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей;

- установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

- демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен.

## Направления развития ЦСВ

### Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития ЦСВ

Прогноз численности населения, в отношении муниципальных районов республики и городов республиканского значения устанавливает Министерство экономики РТ.  Прогноз численности населения в разрезе городских и сельских поселений Елабужского района выполнялся в рамках Схемы территориального планирования Елабужского муниципального района с учетом прогноза общей численности населения Елабужского района Министерства экономики РТ.

Ген.план Альметьевского СП (составленный в 2012 г.) учитывает прогноз общей численности населения всего поселения, разработанный в рамках Схемы территориального планирования Елабужского муниципального района, и ориентируется на него при выполнении документа территориального планирования.

По состоянию на 1 января 2015 года общая численность населения Альметьевского СП составила 343 человек (в соответствии с паспортом СП), из которых постоянно проживающих 320 человек, временно проживающих 23 человека.

Согласно демографическому прогнозу численность постоянно проживающего населения в Альметьевском СП  на первую очередь реализации генплана (2020 г.) составит 458 чел., на расчетный срок (2035 г.) – 535 человек.

Таблица 6. Прогноз численности населения Альметьевского СП.

| Наименование | 2015 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2030 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Альметьевское сельское поселение, в том числе | 366 | 458 | 493 | 535 | 535 |
| с. Альметьево | 317 | 395 | 430 | 471 | 471 |
| д. Ядыгар | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| д. Куюк | 10 | 23 | 23 | 24 | 24 |

Генеральный план развития Альметьевского СП направлен на повышение уровня жизни и увеличение степени благоустройства жилого фонда.

Таким образом, основными направлениями развития Альметьевского сельского поселения являются:

- развитие жилищной инфраструктуры. Новое жилищное строительство предусмотрено на экологически чистых территориях села Альметьево и д. Куюк. Площадки нового жилищного строительства общей площадью 21,91 га предусмотрены в восточном направлении от существующей границы территории села Альметьево и в западной и центральной части д. Куюк.

- развитие существующих направлений сельскохозяйственного производства Альметьевского СП;

- реконструкция системы водоснабжения. Источником водоснабжения потребителей проектируемой и существующей застройки с.Альметьево являются существующие скважины, водозаборные колонки и шахтные колодцы общего и частного пользования. Для обеспечения бесперебойной работы ЦСВ существующей  и проектируемой застройки предусматривается капремонт существующих водопроводных сетей и сооружений с увеличением пропускной способности по мере необходимости, строительство новых водопроводных сетей и колодцев;

- организация охраны поверхностных вод, благоустройство родников. Перенос скотомогильника расположенного в санитарно-защитной зоне, перефункционирование жилых территорий и с/х объектов;

- развитие улично-дорожной сети. Строительство улиц и дорог на площадках нового жилищного строительства и реконструкция улиц и дорог на территории существующей жилой застройки в с. Альметьево, д. Ядыгар и д. Куюк;

- организация зеленых насаждений общего пользования. Организация скверов: в с. Альметьево в центральной части села площадью 0,4 га, и в южной части села площадью 0,7 га. В д. Ядыгар формирование сквера площадью 0,5 га, в юго-восточной части деревни. В д. Куюк - площадью 0,5 га, в центральной части деревни;

- установление границ населенных пунктов. В настоящее время, четких границ Альметьевского СП нет, поэтому одним из мероприятий генплана Альметьевского СП является предложение по установлению границ населенных пунктов, входящих в состав данного поселения. Для осуществления нового жилищного строительства предложено расширение границы с. Альметьево общей площадью 23,87 га из состава земель Альметьевского СП, находящихся в категории «земли сельскохозяйственного назначения». В границу д. Куюк предлагается включение участков из состава земель Альметьевского сельского поселения - площадью 0,68 га находящихся в категории «земли сельскохозяйственного назначения».

Согласно Постановления Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды.

В соответствии с данным постановлением долгосрочными стратегическими задачами развития системы водоснабжения Альметьевского СП являются:

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

- обеспечение рационального использования поверхностной и подземной воды, выполнение природоохранных требований;

- повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

- достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

- оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата;

В соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» и Приказом Министерства регионального развития РФ от 6.05.2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» администрация Альметьевского сельского поселения в целях экономии потребляемых водных ресурсов планирует организовать мероприятия по оснащению приборами учёта воды всех объектов бюджетной и не бюджетной сферы.

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, является жилищный фонд.

На момент обследования коммерческий учет воды в населенных пунктах  Альметьевского сельского поселения отсутствовал.

## Баланс водоснабжения и потребления воды

### Общий баланс подачи и реализации воды

Общий баланс подачи и реализации воды в Альметьевском СП приведен в таблице 7.

Таблица 7. Общий баланс подачи и реализации воды в Альметьевском СП.

| Показатели | Единицы измерения | 2014 год |
| --- | --- | --- |
| 1. Объем выработки воды | тыс. куб. м | 5 |
| 2. Объем воды, полученной со стороны | тыс. куб. м | 0.00 |
| 3. Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0.00 |
| 4. Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 4,8 |
| 5. Объем потерь воды | тыс. куб. м | 0,2 |
|  | % | 4 |
| 6. Объем реализации воды всего, в том числе: | тыс. куб. м | 4,8 |
| 6.1. населению | тыс. куб. м | 4,6 |
|  | % | 92 |
| 6.2. бюджетным организациям | тыс. куб. м | 0,2 |
| 6.3. прочим потребителям | тыс. куб. м | - |
| 6.4. собственное производство | тыс. куб. м | - |

Объем реализации хозяйственно - питьевой воды в 2014 году составил 5 тыс.м3. Объем забора воды из артезианских скважин фактически продиктован потребностью воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети.

На протяжении последних лет наблюдается небольшая тенденция к повышению объемов реализации всем категориям потребителей холодной воды.

### Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам

Территориальный баланс по технологическим зонам действия водопроводных сооружений Альметьевского СП приведен в таблице 8 и на гистограммах рисунков 8÷9.

Таблица 8. Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия.

| Населенный пункт | Скважины | Общ. дебит скважины, м3/час | Годовая подача к потребителям, м3/год | Среднечасовое водопотребление, м3/ч | Среднесуточное потребление, м3/сутки | Максима. суточ. потребл.е, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Альметьево | Скв.№1 | 5,4 | 5840 | 0,667 | 16 | 19,2 |
| Ядыгар и Куюк | Скв.№2 | 7,2 | 2112 | 0,242 | 5,8 | 6,96 |

Максимальное суточное водопотребление на хозяйственно-питьевое водоснабжение определено в соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция» по формуле:

Ссут.макс = Ксут.макс* Ссут. ср, м3/сут,

где - Ксут.макс - максимальный коэффициент суточной неравномерности, учитывающий уклад жизни населения, климатические условия и связанные с ним изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, а также режим работы коммунально-бытовых предприятий (Ксут.макс = 1,2).

Техническая вода в Альметьевуском СП не используется.

### Структурный баланс реализации воды по группам абонентов

Можно выделить две основные группы потребителей водоснабжения: население и бюджетные организации. Структура потребления воды представлена в таблице 9.

Таблица 9. Структурный баланс водопотребления, м3.

| Показатели | Ед.измерения | 2014 год |
| --- | --- | --- |
| 1. Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 5,0 |
| 2. Объем реализации воды всего, в том числе: | тыс. куб. м | 4,8 |
| 2.1. населению | тыс. куб. м | 4,6 |
|  | % | 92 |
| 2.2. бюджетным организациям | тыс. куб. м | 0,2 |
| 2.3. прочим потребителям | тыс. куб. м | 0 |
| 2.4. собственное производство | тыс. куб. м | 0 |

Структура водопотребления в 2014 году приведена на диаграмме

### Сведения о фактическом потреблении населением

Отсутствие приборного учета подаваемой и потребляемой воды в водопроводной сети в Альметьевском СП не позволяет определить фактическое потребление воды населением. Приведенный выше структурный баланс водопотребления составлен на основании нормативов водопотребления для различных категорий водопользователей.

Расчет нормативов потребления воды проводится администрацией сельского поселения на основе нормы водопотребления, принятых в соответствии с Постановлением Администрации Елабужского района № 1375 от 03.12.2004 г.:

2,5 м3/мес (83,3 л/сут) на одного человека - расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, проживающего в домах, оборудованных внутренним водопроводом без канализации;

5,78 м3/мес (192,6 л/сут) на одного человека - расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, проживающего в домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ваннами (газ водонагрев);

1,2 м3/мес (40л/сут) на одного человека - расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, проживающего в домах с водопользованием из колодцев и водоразборных колонок;

18 м3/мес - расход воды на полив 1 сотки приусадебного участка. Количество поливок - одна в сутки в течении 2-х месяцев в году.

Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, устанавливаемых на разводящих сетях. Для села Альметьево, деревень Ядыгар и Куюк число одновременных пожаров принимается равным одному с расходом воды 5 л/сек., продолжительность тушения пожара – 3 часа. На внутреннее пожаротушение дополнительно принимается расход 2,5 л/сек.

Сводные данные о нормативном значении среднесуточного и среднегодового расхода воды на 2015 год Альметьевским СП приведены в таблице 10 (по данным расчетов администрации Альметьевского сельского поселения).

Таблица 10. Расчетное водопотребление населением Альметьевского СП на 2015 г.

| Наименование потребителей | Qср, м3/сутки | Qгод, м3/год | Qмах, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Хоз. – питьевые нужды населения | 30,489 | 11128,49 | 38,1113 |
| Полив приусадебных участков | 3,25 | 195 | 4,0625 |
| Бюджетные организации: Детский сад | 0,199 | 72,635 | 0,24875 |
| Противопожарный расход |  | 81 |  |
| Итого: | 33,938 | 11477,12 | 42,4225 |

Суммарное нормативное водопотребление Альметьевского сельского поселения составляет 33,938 м3/сутки или 11477,12 м3/год. Фактическое водопотребление в Альметьевском СП в 2014г. составило 5 тыс.м3. Таким образом, реальное водопотребление в 2014-м году существенно меньше нормативного значения водопотребления на 6477,12 м3/год. Это связано с рядом причин:

1. Центральная часть с. Альметьево не подключена к действующей скважине. Водоснабжение этой части села осуществляется через трубопроводы от бесхозной скважины, находившейся в прошлом на балансе ЗАО «Агрофирма Новый Юраш». Санитарно – эпидимиологическая документация и гидрогеологическое заключение на данную скважину отсутствует;

2. Водоснабжение ряда домов, находящихся в северо-западной части с. Альметьево осуществляется от близлежащего родника. Разрешительная документация на использование данного родника в качестве источника водоснабжения так же отсутствует;

3. Вооснабжение д. Ядыгар и д. Куюк осуществляется от одной скважины. Участок трубопровода от скважины до д. Ядыгар сильно изношен, в результате чего на данном участке имеют место существенные утечки воды. По этой причине до большей части потребителей д. Ядыгар вода не доходит.

4. Скважина водоснабжения д. Куюк и д. Ядыгар водонапорной башней не оснащена.

### Описание системы коммерческого приборного учета воды

В соответствии с ФЗ № 261 «Об энергосбережении и энергоэффективности» индивидуальные приборы учёта должны быть установлены у всех потребителей до 01.07.2012 г. На момент обследования водопроводные сети Альметьевского СП приборами учета не оборудованы. Следует предусмотреть установку приборов учета поднимаемой воды и индивидуальных водосчетчиков у потребителей.

### Прогнозные балансы потребления

Численность населения Альметьевского СП на 1 октября 2015 г. составила 366 человек, и них:

- Население с. Альметьево – 317 чел.;

- Населения д. Ядыгар – 39 чел., из них 3 человека проживают сезонно;

- Население д. Куюк – 10 чел., из них 6 человек проживают сезонно.

Данные по прогнозному увеличению численности населения Альметьевского сельского поселения утверждены Генеральным планом поселения и приведены в таблице 11.

Таблица 11. Прогноз численности населения Альметьевского сельского поселения, человек

| Наименование | 2015 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2030 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Альметьевское сельское поселение, в том числе | 366 | 458 | 493 | 535 | 535 |
| с.Альметьево | 317 | 395 | 430 | 471 | 471 |
| д.Ядыгар | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| д.Куюк | 10 | 23 | 23 | 24 | 24 |

Водопотребление на 1 очередь и расчетный период реализации Генерального плана развития определяется, исходя из предполагаемой численности населения.

Согласно Генерального плана, площадки нового жилищного строительства предусмотрены в с. Альметьево и д. Куюк. Всего предусмотрено 21,91 га территории под новое жилищное строительство, из них в с. Альметьево – 24,65 га и д. Куюк – 1,26 га.

На первую очередь (период до 2020 г.) реализации генерального плана под индивидуальное жилищное строительство в поселении предусмотрено 8,19 га,  из них в с.Альметьево – 7,68 га, ориентировочно 3584 кв.м площади жилья (51 участок), в д.Куюк – 0,51 га, ориентировочно 238 кв.м жилой площади (3 участка).

На расчетный срок (период 2021-2035гг.) генерального плана в поселении под индивидуальное жилищное строительство предусмотрено 17,72 га территории, из них в с. Альметьево – 16,97 га, ориентировочно 7919 м2 жилой площади (113 участков), в д. Куюк – 0,75 га, ориентировочно 350 м2 жилой площади (5 участков).

Увеличение общей площади жилого фонда Альметьевского сельского поселения произойдет в с. Альметьево – на 11,50 тыс.м2, в д. Куюк – на 0,58 тыс.м2.

В приведенную норму водопотребления включены неучтенные расходы, включающие в себя потери воды при производстве и транспортировке, расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в общественных зданиях, культурно–бытовых, лечебных, детских и других учреждениях, коммунальных и торговых предприятиях, составляющие 10% от общего потребления.

Расходы воды на поливку улиц и зеленых насаждений приняты 60 л/сутки на человека. Количество поливок – одна в 2 суток на протяжении 120 дней в году.

### Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

Сводные данные о среднесуточном и среднегодовом расходе воды в расчетный период действия Генерального плана до 2035 года приведены ниже в таблице 13. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды приведены в таблице 12. Согласно таблице 13, с учетом расхода воды на пожаротушение, прогнозное среднесуточное потребление воды в 2020 г. составит 19,772 м3/сут, в 2035 . – 23,611 м3/сут.

Таблица 12. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.

| Годовая подача к потребителям, м3/год | Среднечасовое водопотребление, м3/ч | Среднесуточное водопотребление, м3/сутки (с учетом пожаротушения) | Максимальное суточное водопотребление, м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 год |
| 6571,83 | 0,75 | 18,005 | 21,606 |
| 2020 год |
| 7216,78 | 0,824 | 19,772 | 23,726 |
| Расчетный период 2035 год |
| 8618 | 0,984 | 23,611 | 28,333 |

Таблица 13. Расчет перспективного водопотребления на 2025 год.

| Наименование населенных пунктов | Водоснабжение населения | Полив приусадебных участков, Qмах, м3/сут | Водоснабжение бюджетных организаций (дет.сад), м3/сут | Пожаротушение, м3/сут | Итого (без учета пожаротушения), м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число жителей | Qср, м3/сут |  |  |  |  |
|  | Существующее положение |
| Альметьево | 317 | 26,4061 | 19,02 | 0,199 | 0.222 | 52.647 |
| Ядыгар | 39 | 3,2487 | 2,34 | 0 |  |  |
| Куюк | 10 | 0,833 | 0,6 | 0 |  |  |
|  | 1 очередь реализации генерального плана (2020г.) |
| Альметьево | 351 | 29,238 | 21,06 | 0,22 | 0.222 | 57.97 |
| Ядыгар | 39 | 3,249 | 2,34 | 0 |  |  |
| Куюк | 13 | 1,083 | 0,78 | 0 |  |  |
|  | Расчетный срок реализации генерального плана (2035г.) |
| Альметьево | 427 | 35,569 | 25,62 | 0,263 | 0,222 | 69.05 |
| Ядыгар | 39 | 3,249 | 2,34 | 0 |  |  |
| Куюк | 14 | 1,166 | 0,84 | 0 |  |  |

### Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения

При существующей системе водоснабжения производственная мощность источников имеет резерв, как по дебиту скважин, так и по установленному насосному оборудованию.

Таблица 14. Расчет резерва  ВЗУ из 3-х скважин на 2014г.

| Населен-ный пункт | Скв-жины | Общий дебит скважины, м3/час* | Производительность насоса, м3/час | Водопотребление, м3/час | Потери при производстве, м3/час | Потери при транспортировке, м3/час** | Резерв, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Альметьево | № 1 | 5,4 | 6,5 | 1,91 | 0 | 0,076 | 3,413 |
| Ядыгар /Куюк | № 2 | 7,2 | 6,5 | 0,293 | 0 | 0,012 | 6,497 |

Таблица 15. Расчет резерва  ВЗУ из 3-х скважин на 2035г.

| Населенный пункт | Сква-жины | Общий дебит скважины, м3/час* | Произвд. насоса, м3/час | Потребление, м3/час | Потери при производстве, м3/час | Потери при транспорте, м3/час** | Резерв, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Альметьево | № 1 | 5,4 | 6,5 | 2,57 | 0 | 0,103 | 2,727 |
| Ядыгар /Куюк | № 2 | 7,2 | 6,5 | 0,316 | 0 | 0,013 | 6,171 |

*- приведен в паспорте скважины.

** - суммарные потери воды при транспортировке определены, как 4% от общего количества поднятой воды согласно предоставленным данным.

Водозаборное сооружение с. Альметьево представлено 1 скважиной, с общим дебетом 5,4 м3/час. Водообильность скважины достаточна для водоснабжения с. Альметьево в полном объеме с учетом перспективного водопотребления в 2035 г. Резерв по водоснабжению с. Альметьево в 2035 г. составит 2,727 м3/час. В настоящее время резервным источников хозяйственно – питьевой воды в с. Альметьево являются бесхозная скважина и родник. Однако никаких разрешительных документов на использование этой воды в настоящее время нет.

Деревни Ядыгар и Куюк имеют общую скважину для водоснабжения с дебитом 7,2 м3/час. Скважина оснащена насосом ЭЦВ 6 – 6,5 – 85. Водообильность данной скважины достаточна для удовлетворения водопотребления деревень с учетом перспективной нагрузки 2035 г. Резерв по водоснабжению составляет 6,171 м3/час. Система водоснабжения д. Ядыгар и Куюк характеризуется наличием удаленной одной скважины с протяженными участками водопроводом от скважины к потребителям. Водоводы системы водоснабжения характеризуются существенным износом и утечками воды. Большая часть потребителей в д. Ядыгар и Куюк хозяйственно – питьевой водой не обеспечены. Резервных источников хозяйственно – питьевой воды в деревнях Ядыгар и Куюк нет.

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов цсв

### Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

В целях усовершенствования схемы водоснабжения Альметьевского СП до 2035 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на реконструкцию и модернизацию системы централизованного водоснабжения:

- все скважины огородить зоной санитарной охраны в соответствии с действующими правилами и нормами СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02. Период реализации мероприятия 2015÷2016 годы;

- на всех водонапорных башнях восстановить растяжки. Период реализации мероприятия 2015÷2016 годы;

- оснастить приборами учёта воды все объекты бюджетной и не бюджетной сферы. Период реализации мероприятия 2015÷2025 годы;

- обеспечить коммерческим учетом жилищный сектор. Период реализации мероприятия 2015÷2025 годы;

- существующие и проектируемые застройки оборудовать пожарными гидрантами для наружного пожаротушения. Период реализации 2015÷2025 годы;

- смонтировать новую емкость объемом 12 м3 на скважине №1 в селе Альметьево, установить водонапорную башню «Рожновского» объемом 15 м3 на скважине №2 в д. Ядыгар. Период реализации мероприятия 2015÷2025 годы;

- водоснабжение, поступающее из отдельных скважин соединить между собой в единую систему. Период реализации мероприятия 2015÷2025 годы;

- организовать подключение к ЦСВ все жилые постройки. Период реализации мероприятия 2015÷2025 годы;

- в существующей  и проектируемой застройке предусмотреть капремонт существующих водопроводных сетей и строительство новых водоводов. Период реализации мероприятия 2015÷2025 годы;

- в целях устранения коррозии обсадных труб провести ремонт скважин. Период реализации мероприятия 2015÷2025 годы;

- в существующей  и проектируемой застройке предусмотреть строительство новых водозаборных колонок и провести капремонт существующих. Период реализации мероприятия 2015÷2025 годы;

- необходимо запланировать строительство станций очистки и водоподготовки в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».  Период реализации мероприятия 2025÷2035 годы.

### Технические обоснования основных мероприятий по ЦСВ

Строительство системы водопровода.

Общая протяжённость водопроводных сетей 10400 м. Износ распределительных сетей более 80%.

Для безаварийной работы водопроводных сетей в существующей  застройке требуется дополнительная замена 2500 м труб. В проектируемой застройке следует предусмотреть строительство новых водоводов (прокладка 2500 м труб).

Для строительства новых водопроводов рекомендуется использовать трубы из некорродирующего материала, изготовленные из полиэтилена низкого давления.

Запорная арматура на магистральных сетях отсутствует. Требуется установка запорной арматуры на магистральных сетях в существующей  застройке в количестве 5 штук и в проектируемой застройке следует предусмотреть монтаж 2 задвижки.

Всего в селе числится 16 водоразборных колонок. Часть водоразборных колонок не функционируют. Основная часть колонок не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02. Рекомендуется в существующей застройке установить новые штатные колонки марки типа КВ и КОВ в количестве 16 штук.

Строительство водозаборных сооружений

Строительство водозаборных сооружений, для соблюдения требований «СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84», не требуется, т.к. имеется  резерв производственных мощностей водозаборных сооружений из 2-х скважин. В случае учета неравномерности водопотребления по сезонам года в сутки наибольшего потребления дефицита питьевой воды также не прогнозируется.

Строительство установки водоподготовки.

Для целей водоподготовки рекомендуется использовать блочно-модульные станции водоподготовки общей производительностью от 2 до 50 м3/сутки, предназначенные для очистки воды из подземных (артезианских) источников до требований норм СанПиН 2.1.4.1074-01.

Выполненные расчеты позволяют определить требуемую производительность установок водоподготовки:

- на 1-ю скважину (с. Альметьево) не менее 3 м3/час;

- на 2-ю скважину (д. Ядыгар) не менее 2 м3/час.

Технологическая схема станции водоподготовки включает следующие основные элементы:

- приемный резервуар;

- фильтры осветления;

- сорбционный фильтр;

- резервуар чистой воды;

- узел обеззараживания.

Исходная подземная вода от скважин подается в резервуар приема воды (РПВ), размещаемый внутри станции. Подача в РПВ осуществляется путем свободного излива. В результате контакта воды с кислородом воздуха происходит окисление и выделение из воды в виде нерастворимых примесей соединений железа и марганца. Из резервуара с помощью насосов вода подается на очистку.

Для удаления из очищаемых вод нерастворенных примесей используется фильтр с загрузкой на основе гидроантрацита. Данный материал обладает высокой грязеемкостью и при этом малой плотностью по сравнению с другими фильтрующими материалами. Благодаря малой плотности, на промывку данного фильтрующего материала требуется меньший расход воды.

Для удаления из очищаемых вод органических веществ и улучшения органолептических свойств воды (вкус, запах, цвет) применяется сорбционный фильтр, в качестве фильтрующей загрузки используется активированный уголь. Подача воды на промывку фильтров предусматривается насосами подачи воды потребителю в часы минимального водопотребления. Вода после промывки фильтров отводится во внутриплощадочную канализацию. После сорбционных фильтров для предотвращения выноса фильтрующего материала устанавливаются барьерные фильтры тонкой очистки.

Очищенная вода поступает в резервуары чистой воды, которые обеспечивают хранение:

- регулирующего объема воды;

- неприкосновенного пожарного запаса;

- объема воды на промывку фильтров.

Подача очищенной воды на обеззараживание и далее потребителю производится насосами сухой установки. Процесс обеззараживания очищенной воды происходит перед подачей воды в сеть на ультрафиолетовой установке, оборудованной датчиком ультрафиолетового излучения и его мощности. Для периодической дезинфекции резервуара чистой воды и водопроводных сетей предусматривается дозирование в воду раствора гипохлорита натрия.

### Сведения о строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

В соответствии с генпланом существующие в настоящее время водозаборные скважины и водонапорные башни (резервуары чистой воды)  предполагается оставить в работе.

### Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения

На настоящее время систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизации режима работы объектов системы водоснабжения на территории Альметьевского сельского поселения не установлены.

Для повышения энергоэффективности и надежности системы водоснабжения и обеспечения бесперебойного водоснабжения потребителей рекомендуется:

- установить системы управления и защиты типа СУиЗ «Лоцман+»;

- установить электромагнитные пускатели ЭКМ;

- оснастить насосные станции приборами учёта воды;

- внедрить системы автоматизации и диспетчеризации;

### Сведения об оснащенности приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

На настоящее время учет поставленной и потребленной воды не производиться. При реконструкции системы централизованного водоснабжения Альметьевского СП предполагается установка приборов учета потребленной воды в водоразборных узлах всех водопотребителей. Установка приборов учета позволит отказаться от нормативного расчета водопотребления и оплачивать только фактически потребленную воду, что благотворно скажется на рентабельности ресурсоснабжающей организации в сфере водоснабжения.

### Описание маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения

Отсутствие детальных планов перспективного развития Альметьевского СП на 1-ю очередь и расчетный период действия Генерального плана развития не позволяет описать маршруты прохождения существующих и перспективных водопроводных трасс. Для решения данного вопроса требуется выполнение дальнейших проектных работ.

### Рекомендации о месте размещения резервуаров, водонапорных башен и насосных станций

В соответствии с генпланом существующие в настоящее время водозаборные скважины и водонапорные башни предполагается оставить в работе. Строительство дополнительных источников водоснабжения не предполагается.

### Границы планируемых зон размещения объектов ЦСВ

В соответствии с генпланом существующие в настоящее время зоны размещения объектов централизованной системы водоснабжения изменению не подлежат.

### Схемы существующего и планируемого размещения объектов ЦСВ

В селе Альметьево существующие объекты централизованной системы водоснабжения состоят из 2-х скважин, 2-х водонапорных башен, 7000 м водопроводных сетей и 9 водоразборных колонок (станций очистки воды нет).

На головном участке проложены стальные трубы Ø159 мм, магистральные линии выполнены из полиэтиленовых труб Ø110 мм. Распределительные водопроводные сети выполнены из полиэтиленовых труб Ø63 мм.

Водопроводные сети в настоящее время не достаточно разветвлены и не охватывают всей территории жилой и производственной застройки. Наибольшее развитие сети водопровода имеет в центре села Альметьево, где расположены административные учреждения, культурно-бытовые учреждения и часть промышленных объектов.

Водоснабжение восточной части села Альметьево производится от скважины №1, расположенной на северо-восточной окраине села Альметьево, центральной части села Альметьево от скважины, ранее принадлежащей ЗАО «Агрофирма Новый Юраш», расположенной на юго-западной окраине села Альметьево.

На рисунках 10 и 11 указаны места расположения существующих и планируемых водозаборных сооружений села Альметьево.

Централизованное водоснабжение деревень Ядыгар и Куюк производится от скважины №2 расположенной на южной окраине н.п. Ядыгар. Протяженность водопроводных сетей деревни Ядыгар составляет 2500 м, деревни Куюк 1000 м. На головном участке проложены стальные трубы Ø107 мм, распределительные водопроводные сети деревни Ядыгар выполнены из стальных и полиэтиленовых труб Ø57 мм, Ø63 мм и Ø76 мм, деревни Куюк выполнены из стальных труб Ø57 мм.

## Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов ЦСВ

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения Альметьевского сельского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

### Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов ЦСВ при сбросе (утилизации) промывных вод

Строительство водопроводных сетей в Альметьевском сельском поселении не окажет значительного воздействия на условия землепользования и геологическую среду. Прокладка трассы сетей водопровода принята в створе или по следу существующей сети. Это наиболее экономичное и целесообразное решение прокладки сети.

Поскольку негативное воздействие возможно в период строительства водопроводных сетей и сооружений, для охраны и рационального использования земельных ресурсов запланированы следующие мероприятия:

- грунт, от срезки растительного слоя на базовой строительной площадке, складируется в специально отведенном месте и в минимальные сроки используется для обратной засыпки и рекультивации;

- по окончании комплекса ремонтных работ все временные сооружения базовой строительной площадки подлежат разборке и вывозу, восстанавливается растительный слой с посевом трав.

При строительстве водопроводных сетей не происходит изменение рельефа, нарушение параметров поверхностного стока, гидрогеологических условий, так как проектируемая водопроводная сеть проходит по улицам поселения.

Для охраны исключения загрязнения поверхностных и подземных вод предусмотрены следующие мероприятия:

- строго соблюдение технологических режимов водозаборных сооружений артезианских скважин, сетей водопроводов;

- обеспечить надёжную эксплуатацию, своевременную ревизию и ремонт всех звеньев системы водоснабжения, включая насосное и автоматическое оборудование, с целью рационального водопользования;

- организация зон санитарной охраны подземного источника водоснабжения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- устройство автоматизированной системы управления технологическими процессами, аварийной сигнализации и отключения электрооборудования в случае аварии;

- благоустройство территории водонапорной башни и насосных станций.

Новое строительство и реконструкция водопроводной сети будет вестись в населенном пункте, то есть на территории, уже подвергшейся техногенному воздействию, где произошла смена типов растительности. Вследствие этого, отрицательное воздействие при капитальном ремонте путепроводов на растительность и животный мир будет крайне незначительным.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что строительство водопроводных сетей в Альметьевском сельском поселении не окажет существенного отрицательного влияния на окружающую среду.

Предполагаемая к строительству блочно-модульная станция водоподготовки в технологическом процессе использует промывные воды для промывки фильтров. Для отвода промывных вод предполагается использовать внутриплощадочную канализацию.

Таким образом, при сбросе промывочных вод вредное воздействие на окружающую среду не будет оказываться.

Для охраны и исключения загрязнения поверхностных и подземных вод в Альметьевском СП предусмотрены следующие мероприятия:

- строго соблюдение технологических режимов водозаборных сооружений артезианских скважин, сетей водопроводов;

- обеспечить надёжную эксплуатацию, своевременную ревизию и ремонт всех звеньев системы водоснабжения, включая насосное и автоматическое оборудование, с целью рационального водопользования;

- организация зон санитарной охраны подземного источника водоснабжения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- устройство автоматизированной системы управления технологическими процессами, аварийной сигнализации и отключения электрооборудования в случае аварии;

- благоустройство территории водонапорной башни и насосных станций.

### Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)

В перспективе, для обеззараживания отпускаемой в сеть воды, рекомендуется использование гипохлорита натрия. Этот химический реагент не является особо опасным и не требует специально оборудованных помещений. Его транспортировка и хранение осуществляется при температуре от -10°С до +20°С (класс транспортировки – 8, III, класс химиката – едкий С). Хранить гипохлорит натрия следует в чистой емкости, имеющей естественную вентиляцию, в прохладном помещении без доступа солнечного света, а также при отсутствии кислот и химикатов с кислой реакцией, во избежание их возможных реакций. Персонал, работающий в контакте с этими химическими реагентами, должен быть одет в спецодежду, проинструктирован и соблюдать правила техники безопасности. Необходимо исключить возможность протечек гипохлорита натрия.

Соблюдение Правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора ПБ 09-594-03, позволит предотвратить вредное воздействие на окружающую среду.

## Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов ЦСВ

Основные капитальные затраты для реализации предлагаемых мероприятий состоят из капитальных затрат на строительство новых водопроводных сетей и капитальных затрат на строительство установок водоподготовки (в цены включена монтажная часть). Остальные затраты рекомендуются для реализации мероприятий по повышению энергоэффективности и надежности системы водоснабжения, для обеспечения бесперебойного водоснабжения потребителей и рентабельности работы объектов системы водоснабжения, для улучшения санитарной обстановки.

Таблица 16. Сводная таблица капитальных затрат на реализацию мероприятий по развитию системы водоснабжения.

| Мероприятие | Период реализации | Капитальные затраты, руб. |
| --- | --- | --- |
| Скважины огородить зоной санитарной охраны | 2015÷2016 гг. | 280 288,0 |
| Оснастить насосные станции приборами учёта | 2015÷2016 гг. | 227 775,0 |
| Установить электроконтактный манометр (3 шт.) | 2015÷2020 гг. | 28 333,0 |
| Установить СУиЗ «Лоцман+» | 2015÷2020 гг. | 15742,0 |
| Установить новые штатные колонки (13 шт.) | 2015÷2025 гг. | 155 546,5 |
| Заменить стальные водопроводные сети на п/э | 2015÷2025 гг. | 2 049 205,0 |
| Строительство новой системы водопровода | 2015÷2025 гг. | 2 250 000,0 |
| Строительство станций водоподготовки | 2025÷2035 гг. | 8 250 000,0 |
| Итого: |  | 13 256 889,5 |

## Целевые показатели развития ЦСВ

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

- показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

Таблица 17. Целевые показатели развития ЦСВ

| Показатель | Ед. измерения | 2015 год | 2025 год | 2035 год | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества воды |
| Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам | % | 0 | 0 | 0 | Показатели качества воды соответствуют требованиям санитарных норм и правил |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | 24 | 0 | 0 | На 2015г. замена сетей, на 2025г. новая постройка, 2035г. не нуждаются в замене |
| Показатель качества обслуживания абонентов |
| Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 21 | - | - | На 2015г. не подключенные к ЦСВ, на 2025г. не подключенных нет. |
| Показатель эффективности использования ресурсов |
| Уровень потерь воды при транспортировке | % | 4 | 1 | 1 | После замены сетей потери минимальны. |
| Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды |
| Реализация мероприятий инвестпрограммы | % | 0 | 0 | 0 | Инвестиционная программа отсутствует. |

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В РАЗРЕЗЕ УСЛУГ.

Холодная питьевая вода

| ПОКАЗАТЕЛИ | Ед. изм. | 2014г. | Прогноз 2015 год | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем воды, всего | тыс. м3 | 6,22 | 6,22 | 100 |
| в т.ч. подземная | тыс. м3 | 6,22 | 6,22 | 100 |
| на техн. и собств. нужды | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери на сетях питьевой воды | тыс.руб. | 0,05 | 0,05 | 100 |
| Отношение к подъему питьевой воды | %. | 0,8% | 0,8% |  |
| Реализация питьевой воды | тыс. м3 | 6,17 | 6,17 | 100 |
| в т.ч. населению | тыс. м3 | 5,93 | 5,93 |  |
| бюджетным организациям | тыс. м3 | 0,24 | 0,24 |  |
| Товарная продукция | тыс.руб. | 140,78 | 143,84 | 102,2 |
| в т.ч. от населения | тыс.руб. | 135,3 | 138,2 |  |
| от бюджетных организаций | тыс.руб. | 5,48 | 5,64 |  |
| Расходы по питьевой воде | тыс.руб. | 143,2 | 146,17 |  |
| Финансовый результат | тыс.руб. | -24,2 | -2,33 |  |

5.3 Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Елабужского муниципального района осуществляется от системы ОАО «ТАТЭНЕРГОСБЫТ». Количество абонентов - 176

Годовое электропотребление, тыс. кВт.ч/год

| Населенные пункты Елабужского р-на | 2013г. | 2014г. | 9 мес. 2015г. | Расчетный срок до 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Альметьевское СП | 235,65 | 250,06 | 198,0 | 2640 |

Электроснабжение Альметьевского сельского поселения осуществляется от нескольких подстанций, расположенных в центре нагрузок.

На территории Альметьевского сельского поселения расположены две подстанции осуществляющие электроснабжение самого поселения и других сельских поселений района:

ПС «Калининская»        1х2,5 МВА, 35/10 кВ;

н.п. Альметьево, Ядыгар, Куюк

Электроснабжение выполнено воздушными линиями ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-6 кВ.

Тип опор 0,4-10 кВ железобетонные и деревянные с ж/б вставками. Физическое состояние удовлетворительное. Все линии электропередач взаиморезервируемые.

Сведения по загрузке трансформаторов подстанций Альметьевского сельского поселения.

| Подстанция | Диспетчерское наименование трансформатора | Тип трансформатора | Мощность трансформатора, МВА |
| --- | --- | --- | --- |
| Калининская | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | 2,5 |

Автоматика и релейная защита подстанций Альметьевского сельского поселения находятся в удовлетворительном состоянии. Подстанции требуют модернизации в соответствии с требованиями стандарта «Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ» (СО 153-34.20.122-2006 г.) и документа «Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем (РД 153-34.0-35.648-01)».

Для увеличения надежности электросетей и увеличения пропускной способности целесообразно на воздушных линиях вместо «голого» провода применять изолированные провода.

Установка  энергосберегающих светильников по всему сельскому поселению.

Планируемые мероприятия

| № п/п | Наименование объектов | Состав мероприятия | Срок реализации | Размеще-ние | Источник по мероприятию | Стоимость СМР в тек.ценах (млн.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окон-чание |  |  |  |
| 1 | Прокладка сетей электроснабжения напряжением 0,4 кВ в н.п. Альметьево | Новое строительство | 2015 | 2020 | ЕМР | Генеральный план | 2,0 |
| 2 | Прокладка сетей электроснабжения напряжением 0,4 кВ в н.п. Куюк | Новое строительство | 2015 | 2020 | ЕМР | Генеральный план | 1,0 |

5.4. Газоснабжение

Краткая характеристика

Обслуживанием газовых сетей занимается ЭПУ «Елабугагаз» ООО «Газпром трансгаз Казань». В настоящее время газоснабжение Альметьевского сельского поселения осуществляется от магистрального газопровода высокого давления, через газораспределительную станцию ГРС «Морты». ГРС расположена на территории н.п. Морты.

Природный газ в населенные пункты подается от ГРС «Морты» по газопроводам высокого давления до газорегуляторного пункта (ГРП). Далее по сетям низкого давления непосредственно к потребителю.

Техническая характеристика

| Наименование н.п. | Протяженность сетей, км | Вид и количество установок, оборудования |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПГ | Проточные водонагр. | Емкостные водонагр. | Печные горелки | СГБ |
| Альметьево | 16744 | 125 | 0 | 109 | 7 | 120 |

Объем потребленного газа, тыс. куб. м

| Наименование н.п. | Количество абонентов | 2013 г. | 2014 г. | 9 мес. 2015г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Альметьево | 136 | 317,2 | 313,8 | 215,3 |

Основная проблема - газификация деревень Ядыгар и Куюк.

В связи с застройкой новых территорий на первую очередь предлагается строительство газопроводов низкого давления от проектируемых газорегуляторных пунктов. Протяженность нового газопровода определится на стадии проектирования.

Планируемые мероприятия

| № п/п | Наименование объектов | Состав мероприятия | Срок реализации | Размеще-ние | Источник по мероприятию | Стоимость СМР в тек.ценах (млн.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окон-чание |  |  |  |
| 1 | Строительство газопроводов высокого давления в н.п.Ядыгар с установкой газорегуляторного пункта и прокладкой подводящих газопроводов | Новое строительство | 2015 | 2020 | ЕМР | Генеральный план | 2,4 |
| 2 | Строительство газопроводов высокого давления в н.п Куюк с установкой газорегуляторного пункта и прокладкой подводящих газопроводов | Новое строительство | 2015 | 2020 | ЕМР | Генеральный план | 1,5 |

5.5. Объекты экологической безопасности

Краткая характеристика объектов экологической безопасности

Утилизация твердых бытовых отходов.

Существующая застройка является источником образования твердых бытовых отходов. Их условно можно отнести к отходам 4-го и 5-го класса опасности. Сбор и удаление твердых бытовых отходов производятся с отдельно стоящих мусоросборных контейнерных площадок и контейнеров. Образующиеся твердые бытовые отходы вывозятся на полигон Менделеевского муниципального района. Вывозом ТБО занимается ООО“Мехуборка”.

На сегодняшний день остро стоит проблема с несанкционированными свалками. Ежегодно с Елабужского муниципального района на полигон твердых бытовых отходов вывозится около 26 тыс. тонн отходов производства и потребления.

Вывоз ТБО с Елабужского муниципального района выполняет 5 ед. мусоровозов.

Учитывая отсутствие полигона ТБО, изменения в морфологическом составе ТБО, а именно рост вторичных материалов (бумаги, картона, текстиля, стекла и т.д.) и отходов из полимерных материалов, назрела необходимость в селективном сборе мусора, использованию вторсырья и принятию решения о строительстве межмуниципального полигона ТБО.

Объем вывоза твердых бытовых отходов от жилого сектора, проживающего на территории Альметьевского сельского поселения

|  | 2014 год | прогноз 2015 год | Отклонение % |
| --- | --- | --- | --- |
| Вывоз ТБО | 484,0 | 528,0 | 109% |

Фактическое количество контейнеров в селе Альметьево – 9 шт., в деревне Ядыгар - 1 шт.

# Необходимое количество контейнеров и контейнерных площадок

на расчетные периоды (для жилой застройки)

| Наименование | Количество контейнеров, шт. | Контейнерные площадки, шт |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь 2020 г | Расчетный срок 2035 г | Первая очередь 2020 г | Расчетный срок 2035 г |
| Альметьевское СП | 24 | 24 | 8 | 8 |
| Альметьево | 12 | 12 | 4 | 4 |
| Куюк | 9 | 9 | 3 | 3 |
| Ядыгар | 3 | 3 | 1 | 1 |

Необходимое количество уборочного транспорта по расчетным периодам составит:

- на I-ю очередь (с 2015 по 2025 г.г.):

мусоровозы - 20 х 458 : 100000 = 1 шт;

ассенизационные машины – 20 х 458 : 100000 = 1 шт;

Генеральным планом сельского поселения предусмотрены мероприятия по оптимизации системы сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов, санитарной очистке территории:

  - планово-регулярная санитарная очистка территории;

  - организация специальных площадок с твердым покрытием с установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора отходов;

  - организовать приемный пункт по принятию энергосберегающих ламп, используемых в бытовых условиях, и их вывоз к местам утилизации отходов с высоким классом токсичности;

  - организовать приемный пункт по принятию стеклотары, стеклобоя, макулатуры, металлических банок, металлолома, пластика и пластиковых бутылок, хлопчатобумажной ветоши, автомобильных шин;

Основные проблемы объектов экологической безопасности

Отсутствие полигона ТБО на территории Елабужкого муниципального района;

Планируемые мероприятия по охране окружающей среды:

Срок реализации: 2016 – 2020г.г. Сумма – 150,0. рублей. Приобретение контейнеров в количестве 10 ед.

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Ресурсное обеспечение Программы определяется условиями ее реализации в течение 2016 – 2026 гг.

В ходе разработки программы по каждому направлению были разработаны мероприятия поэтапной модернизации сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; определены  объемы модернизации и  нового строительства,  определен  необходимый объем финансовых средств, общая сумма которого составляет 97,357 млн. руб.,  в том числе по  отраслям:

- водоснабжение,					–   5,007 млн. руб.;

- электроснабжение					–    3,0 млн. руб.;

- газоснабжение	  				–   3,9 млн. руб.;

- по объектам экологической безопасности	–   0,15 млн. руб.

- улично-дорожная сеть				– 85,3 млн. руб.

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

Затраты на реализацию Программы в части модернизации жилищно-коммунального комплекса в основном ориентированы на проведение работ по строительству и реконструкции объектов жизнеобеспечения (систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения).

Производственная структура жилищно-коммунального хозяйства включает в себя более десяти видов деятельности по содержанию, техническому обслуживанию и капитальному ремонту жилья; организации водо-, газо-, электроснабжения; содержанию и капитальному ремонту дорог, благоустройству, ритуальным услугам и т.д. Деятельность, связанную с оказанием жилищно-коммунальных услуг, осуществляют 23 организации (с начала периода реформирования рост почти вдвое). На сегодняшний день в этой отрасли экономики Елабужского муниципального района занято более 3 тыс. чел. (8% от численности занятых в экономике).

Доходы жилищно-коммунальных предприятий обеспечиваются уровнем собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги (в среднем 97%).

Оплата населением жилищно-коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предельная платежная возможность населения по оплате услуг ЖКХ за 1 кв.м общей площади жилого помещения | руб. | 57,10 | 59,33 | 63,87 |
| 2. | Фактическая стоимость услуг ЖКХ за 1 кв. м общей площади жилого помещения, принятая муниципальным образованием | руб. | 57,10 | 59,33 | 63,87 |
| 3. | Соотношение платежной возможности и фактической стоимости услуг ЖКХ | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, % | % | 4,1 | 4,1 | 3,8 |

В 2015 году фактическая стоимость набора жилищно-коммунальных услуг возросла по сравнению с 2014 годом на 7,6%. Отмечается изменение тарифов в рамках предельного уровня.

Стоимость набора жилищно-коммунальных услуг на 2 полугодие 2015 года по Альметьевскому сельскому поселению Елабужского муниципального района

| Показатели | ед. изм. | 01.07.2015 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | руб./ ед.изм. | руб./кв.м | % повышения к уровню 01.01.2015-30.06.2015 года |
| Стоимость набора жилищных услуг |
| Плата за жилое помещение |  |  | 2,23 | 18,1 |
| Вывоз ТБО | чел. | 40,05 | 2,23 | 18,1 |
| Стоимость набора коммунальных услуг |
| Плата за коммунальные услуги |  |  | 61,64 | 1,07 |
| Водоснабжение | м3 | 24,19 | 4,88 | 1,05 |
| Электроснабжение для сельских населенных пунктов | кВт.ч | 2,24 | 9,46 | 7,2 |
| Газоснабжение | м3 | 5,16 | 47,30 | 7,5 |
| Итого ЖКУ в расчете на 1м2: |  |  | 63,87 | 7,6 |

Доля собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в 2015 году по сравнению с 2014 годом уменьшилась с 4,1% до 3,8 %.

Характеристика перечня предоставляемых услуг благоустроенности жилья

| Виды перечней | Содержание жилищного фонда | Вывоз ТБО | ХВС | Электро снабжение | газ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный | - | + | + | + | + |
| Средний | + | + | + | + | + |
| Полный | + | + | + | + | + |
| Максимальный | + | + | + | + | + |

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2014г. | прогноз 2015г. | 2014г. % к 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общий объем реализации услуг | млн. руб. | 2,24 | 2,26 | 100,9 |
| Реализовано услуг: |  |  |  |  |
| -водоснабжение | тыс. м3 | 10,02 | 11,07 | 110,5 |
| 2.Среднесписочная численность работников | чел. | 130 | 129 | 99,2 |
| 3.Среднемесячная заработная плата | руб. | 15190 | 15996 | 105,3 |

Общий объем реализации услуг жилищно-коммунального комплекса сельского поселения по итогам 2014 года в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода 2015 года возрос на 0,9%.

Наибольшая доля (96%) в общем объеме реализации услуг жилищно-коммунального комплекса приходится на коммунальные услуги.

Ежемесячно получателями более 70 видов государственных услуг (Меры соц. поддержки, оформление в дома интернаты, выдача удостоверений, справок на социальную стипендию и т.д.), предоставляемых органами социальной защиты сегодня в эту группу входят люди разных возрастов и категорий.

Предоставляемые органами социальной защиты меры социальной поддержки многогранны.

Получатели мер социальной поддержки  на 2014 год

| Федеральные льготники | 1 |
| --- | --- |
| Пенсионеры | 125 |
| Труженики тыла | 23 |
| Дети из многодетных семей | 1 |
| Получающие детские пособия | 6 |
| Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей | 2 |
| Пособие на погребение | 4 |
| Пособие на рождение ребенка | 3 |

| Наименование населенных пунктов в составе СП | Количество населения | Количество дворов | Количество занятых | Кол-во учащихся | Кол-во пенсионеров | Кол-во уч-иков ВОВ, вдовы | Кол-во тружеников тыла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Бюджет. | с\х | Проч. |  |  |  |  |
| с .Альметьево | 301 | 112 | 120 | 19 | 32 | 69 | 25 | 108 | 1 | 14 |
| д. Ядыгар | 33 | 20 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 17 | 0 | 6 |
| .д.Куюк | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 7 | 0 | 3 |
| Всего по СП | 343 | 139 | 129 | 21 | 34 | 145 | 25 | 125 | 1 | 23 |

На размер социальных льгот оказывают влияние следующие факторы:

1.Структура жилищного фонда и распределение пакета жилищно-коммунальных услуг. В структуре жилищного фонда удельный вес многоквартирных домов составляет около 80%. В виду этого, в Елабуге муниципальном районе получают пакеты жилищно-коммунальных услуг в основном по полному и максимальному перечню, что увеличивает сумму субсидий.

2.Величина предельной стоимости набора жилищно-коммунальных услуг из расчета на 1 м² общей площади жилья в месяц. В ЕМР этот показатель выше, чем во многих других городах республики за счет влияния на его величину тарифов на коммунальные услуги (доля коммунальных услуг в общей стоимости набора составляет 80%).

В городе внедрен механизм по перечислению средств на оплату жилищно-коммунальных услуг на персонифицированные счета граждан (в рамках мер социальной поддержки малообеспеченных слоев населения и льготной категории граждан).

Перспектива развития отрасли:

1. Совершенствование механизма  предоставления населению мер социальной поддержки и государственной помощи,  в том числе на основе социального контракта.

2. Расширение спектра и повышение качества предоставления социальных услуг и внедрение системы «АИС Социальное обслуживание».

3.Развитие негосударственного сектора в сфере социального обслуживания населения.

4. Развитие добровольческой деятельности.

5.Организация доступной среды для людей с ограниченными возможностями во всех учреждения

6.Развитие инфраструктуры учреждений

-выделение помещения для Социально-реабилитационного отделения.

Эффект от достижения результатов Программы будет многоуровневым:

1.На уровне сельского поселения:

создание комфортной и безопасной среды проживания населения

сдерживание роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги

сохранение доступности коммунальных услуг для потребителей

Вопрос оплаты услуг ЖКХ является одним из наиболее актуальных для жителей Елабужского муниципального района. Согласно проведенным социологическим исследованиям 73% опрошенных называют цены и тарифы услуг ЖКХ очень высокими.

Более четверти населения Елабужского муниципального района – малоимущие, именно их, в первую очередь, затрагивают последствия рыночных преобразований в отрасли, рост тарифов за услуги. Реализация программных мероприятий позволит:

обеспечить ресурсосбережение всех потребителей города

повысить эффективность социальной защиты населения

создать условия для более эффективной реализации национальных проектов

повысить качество, надежность обслуживания (водоснабжения) потребителей

улучшить инфраструктуру ЖКХ за счет участия бизнеса в этой сфере

активизировать инвестиционную деятельность (важный показатель - доверие инвесторов и их заинтересованность в проектах, наличие государственного частного партнерства)

улучшить экологическую безопасность территории, минимизировать негативное воздействие на окружающую среду

При увеличении амортизации отпадает необходимость финансирования инвестиционной программы за счет прибыли.

по водоснабжению

сократятся потери воды (с 54,9% до 25%);

уменьшится энергоемкость насосного оборудования, увеличится срок службы насосов

Будет обеспечена финансово-хозяйственная устойчивость организаций жилищно-коммунального комплекса. Привлечение инвестиций в сферу ЖКХ

Для оценки результатов, достигнутых при реализации Программы, применяется система оценки, включающая индикаторы.

Система сбалансированных показателей оценки реализации целевой программы:

| Цели программы | Целевой индикатор | Значения по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| -снижение энергоемкости жилищно-коммунального комплекса | 1.Снижение удельного расхода энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |
| -создание комфортной среды проживания населения путем качественного преобразования всей системы предоставления жилищно-коммунальных услуг | 1.Уменьшение жалоб и претензий со стороны населения по оказанным услугам, %. | 20% | 30% | 40% | 50% | 70% | 100% |
| -сдерживание роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги | 1.Инвестиционная составляющая в тарифе 2. Индекс роста тарифа, % | 0,0 109,0% | 0,0 104,5% | 0,0 104,5% | 0,0 104.1% | 0,0 103.6% | 0,0 103.2% |
| -устойчивое, надежное функционирование и развитие жилищно-коммунального комплекса Елабужского муниципального района | 1.Положительное сальдо финансового результата, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |
| -содействие долгосрочному устойчивому социально-экономического развитию Елабужского муниципального района | 1.Создание новых рабочих мест: -при выполнении капитального ремонта жилищного фонда - при выполнении мероприятий по экологической безопасности 2. Удовлетворенность населения услугами ЖКХ 3.Уменьшение суммы субсидий для малообеспеченного населения, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |

Оценка достижения пороговых значений будет производиться на основе мониторинга.

Результативность будет определяться правильным установлением отношений на принципах государственно-частного партнерства.

7. Управление программой

Программу Комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры Альметьевского поселения Елабужского муниципального района  на 2016-2026 годы  рассматривает и утверждает  Исполнительный комитет Елабужского муниципального района осуществляет общее руководство Программой.

Руководитель Исполнительного комитета Елабужского муниципального района выдвигает оперативные задачи по реализации основных мероприятий; обеспечивает механизмы и процедуры управления Программой; вносит предложения в представительный орган местного самоуправления об объемах и источниках финансирования, бюджетных затратах на реализацию мероприятий Программы, принимает нормативно-правовые акты в рамках своей компетенции.

Контроль реализации Программы осуществляет Исполнительный комитет Елабужского муниципального района.

Выполнение оперативных функций по реализации Программы осуществляют: Исполнительный комитет Елабужского муниципального района, руководители предприятий жилищно-коммунального комплекса.

Контрольно-счетный орган осуществляют текущий контроль за рациональным и целевым использованием финансовых  ресурсов, выделяемых на выполнение мероприятий Программы.